retour

presse écrite

# L'AEG CP2200 ne peut plus être mis sous tension

Écrit par: mxcxpx am lundi, 19. octobre 2009, 22h08

Lorsque la machine est allumée, il ne se passe plus rien.

Après que l'unité d'ébouillantage a été bloquée et n'a plus pu être retirée, j'ai ouvert le boîtier et en tournant le moteur, j'ai ramené l'unité à sa position de base. Il peut alors être retiré

>Now after assembling the machine can no longer be switched on. it makes only click so click click when pressing the power button

????

br>a read switch not pressed ?

Écrit par: Joranz am lundi, 19. octobre 2009, 23h14

Bonjour mxcxpx!

br>Cela sonne au moins comme si le microrupteur qui surveille la porte de service n'était pas activé.

Dans le cas le plus simple quelque chose ne va pas avec le "levier 329" ; (référence E).

Il doit être assis comme sur la photo. Si vous fermez le clapet de service, vous devriez entendre l'interrupteur s'enclencher doucement.... Par mesure de sécurité, vous pouvez également le contourner à des fins de test.

Ach oui, avec votre CP il est possible que le ressort, qui repose sur la suspension du microrupteur, soit fixé à l'avant du boîtier - ceci est normal...

Greß Joranz

Écrit par: HW09 am vendredi, 25. juin 2010, 14h33

Bonjour Joranz,

br>J'ai le même problème (mais le microrupteur n'est pas - je l'ai déjà vérifié)?

I don't know what to do anymore.

br>SG,

Heinz

Écrit par: DyingAngel am vendredi, 25. juin 2010, 15h46

Si vous êtes sûr à 100% que le microrupteur va bien, cela pourrait être l'électronique de puissance, mais si tout s'est arrangé avant, c'est peu probable. Vérifier à nouveau le microrupteur. Il suffit d'appuyer sur le bouton par l'avant et d'écouter si le microrupteur se déclenche correctement, le groupe d'ébouillantage étant inséré.

Écrit par: HW09 am samedi, 26. juin 2010, 07h44

Bonjour DyingAngel,

merci pour votre réponse rapide!

As such the microswitch I have checked with an ohmmeter - which works.

Report me again if I have gained new insights.

Many thanks,

Heinz

Écrit par: Joranz am samedi, 26. juin 2010, 08h26

Toutes les fiches du panneau de commande sont-elles également correctement positionnées ?

Particulièrement la large fiche grise - se trouve dans le bon sens ?

Greeting Joranz

Écrit par: Gast_Frank am mercredi, 13. mars 2019, 17h13

Jo, ça a l'air d'aller.

LeCafé.org > AEG > L'AEG CP2200 ne peut plus être mis sous tension

#### xn--lecaf-fsa.org

retour

presse écrite