retour

presse écrite

# QM 05000A - Marc mouillé, débit trop lent.....

Écrit par: pfandtasse am vendredi, 03. juin 2011, 14h34

EDIT : "Run too slow. "in heading is wrong, should mean "too fast" ;. |

Hello ensemble,

depuis le court je suis fier ( ?) propriétaire d'un Quickmill 05000A. Utilisé l'appareil de Ebay, et a dû découvrir après l'achat que la machine est >10 ans que.

well. Pas si joli, mais ça marche.

Je l'ai maintenant à moitié démonté, nettoyé à fond le broyeur et réparé une ou deux autres bagatelles. (par exemple, si le vérin supérieur est toujours collé sur l'éjecteur lors de la descente)

I n'aime pas encore ce qui suit en ce moment.

1) Le marc est toujours très humide quand il est éjecté. Il y a toujours un tas d'eau qui sort de la machine et qui fout en l'air l'intérieur de la machine. J'imagine que ce n'était pas le cas avant le démontage. (mais je ne suis pas sûr à 100%)

Puis-je assembler la machine / la boîte de vitesses incorrectement pour que le processus mécanique ne soit plus correct (par exemple, comme l'arbre à cames d'une voiture) ? Selon la vue, c'est en fait impossible avec la boîte de vitesses, ou?

2) L'espresso passe toujours en 10-15 secondes, bien que le moulin soit réglé à 0. Le ponçage fin n'est évidemment pas possible avec les anciens disques. Y a-t-il quelque chose que vous puissiez faire ? D'autres haricots ont apporté quelque chose ? Jusqu'à présent, je n'ai que des haricots Lidl comme objet de test pour jouer avec. (Les haricots Hochland sont toujours dans l'armoire...)

(Je voulais dépenser 35 Euro pour un jeu de nouveaux disques abrasifs seulement après avoir exclu toutes les autres possibilités...)

br>Glad pour avoir toutes les réponses.

Écrit par: Florian H. am mercredi, 06. juillet 2011, 21h55

Bonjour,

félicitations sur Quick Mill!!

Si le marc est trop humide, vous devez vérifier si le groupe de préparation est complètement rempli de café. Ça devrait être elle, ou vous aurez un problème avec toute cette eau. <Vous réglez la quantité de café avec le bouton que vous regardez lorsque la machine est ouverte. S'il n'y a rien que vous puissiez régler, vous devez " régler " le broyeur, c'est-à-dire régler de manière à ce que les disques de broyage se trouvent les uns sur les autres dans la position " 0 ". Je ne peux pas trouver les instructions exactes ici dans le forum pour le moment, mais Google devrait aider. Il faut déplacer les vis de limitation.

L'espresso doit avoir un temps de passage d'environ 25 secondes. Vous pouvez le faire en essayant avec le moulin et la quantité de café - plus la poudre est fine, plus le temps de traitement est long, mais aussi plus de café dans le groupe de préparation pour qu'il soit plein (voir ci-dessus).

Les réglages peuvent varier avec un autre type de café et vous devez vous réajuster un peu.

Mais c'est la bonne chose avec le Quick Mill, c'est que vous avez la possibilité d'ajuster les paramètres pour atteindre le temps de débit d'environ 25 secondes nécessaire pour un bon espresso.

Amusez-vous avec votre QM!

Florian

Écrit par: pfandtasse am dimanche, 24. juillet 2011, 15h50

Bonjour Florian, merci pour vos commentaires.

Je connais tous les réglages. La quantité de café est réglée correctement. Le degré de broyage est presque aussi fin que possible. J'ai déjà mis à zéro le moulin aussi, donc l'échelle correspond.

Ce que j'ai remarqué, c'est que les haricots font une différence considérable dans le temps de traitement. Avait l'Espresso Rassico de http://www.hochland-kaffee.de/ in between. Et le problème avec le marc humide a été résolu par lui-même.

En attendant, je pense que j'ai besoin de nouveaux disques de broyage pour obtenir le temps de passage où il devrait être.

>.

Écrit par: Florian H. am jeudi, 28. juillet 2011, 23h32

Bonjour,

on dirait que vous ne pouvez pas vous empêcher de changer les disques de meulage après tout...

Beaucoup de succès!

Florian

Écrit par: W1cht3lm@nn am vendredi, 29. juillet 2011, 04h06

| QUOTE | tr>35 Euro pour un jeu de nouveaux disques abrasifs |
| --- | --- |

Écrit par: pfandtasse am dimanche, 07. août 2011, 22h36

Et voilà pour vous. Je viens de commander de nouveaux disques abrasifs. Voyons voir si c'est quelque chose.

Merci à W1cht3lm@nn pour le conseil. Le prix est correct. >

Écrit par: shkelzen am jeudi, 23. juin 2016, 08h37

Bonjour tasse de dépôt,

J'ai également eu le problème que le cylindre supérieur entrant dans le groupe de brassage est venu. Bizarrement, pas plus. Vous voulez savoir comment vous avez résolu le problème s'il se reproduit avec moi ?

LeCafé.org > Quickmill > QM 05000A - Marc mouillé, débit trop lent.....

#### xn--lecaf-fsa.org

retour

presse écrite